## Slide 1: 통신프로토콜
Start Char (1 Byte) | DEV Address (1 Byte) | Data Length (1 Byte) | Command (1 Byte) | Data (256 Byte) | CRC16 (2 Byte) | End Char (1 Byte)
STX 0x53 | 0 ~ 255 | 0 ~ 255 | 0x00 ~ 0xFF | 0~255 bytes | Dev Addr + Data Len+ Command + Data | ETX 0x45
Start Char (1 Byte) | DEV Address (1 Byte) | Data Length (1 Byte) | Command (1 Byte) | Data (256 Byte) | CRC16 (2 Byte) | End Char (1 Byte)
STX 0x53 | 0 | 1 | 0x01 | 0 | 0xBF 0xDA | ETX 0x45
Start Char (1 Byte) | DEV Address (1 Byte) | Data Length (1 Byte) | Command (1 Byte) | Data (256 Byte) | CRC16 (2 Byte) | End Char (1 Byte)
STX (0x53) | 0 | 1 | 0x01 | ’F’ (0x46) | 0x98 0xE8 | ETX (0x45)
Start Char (1 Byte) | DEV Address (1 Byte) | Data Length (1 Byte) | Command (1 Byte) | Data (256 Byte) | CRC16 (2 Byte) | End Char (1 Byte)
STX (0x53) | 0 | 1 | 0x01 | ’S’ (0x53) | 0xDF 0xC4 | ETX (0x45)
*CRC-16/X-25
프로토콜
구조
검출 시
응답
미검출 시
응답
센서데이터
요청

## Slide 2: 통신이 깨졌을 때 NAK 응답
NAK 응답 시, 통신이 깨졌으므로 이전 데이터를 다시 보내줘야 함
Start Char (1 Byte) | DEV Address (1 Byte) | Data Length (1 Byte) | Command (1 Byte) | Data (256 Byte) | CRC16 (2 Byte) | End Char (1 Byte)
STX 0x53 | 0 | 1 | 0x01 | ‘N’ 4E | 0x14 0xA0 | ETX 0x45
Start Char (1 Byte) | DEV Address (1 Byte) | Data Length (1 Byte) | Command (1 Byte) | Data (256 Byte) | CRC16 (2 Byte) | End Char (1 Byte)
STX 0x53 | 0 | 1 | 0x01 | 0 | 0xBF 0xDA | ETX 0x45
센서데이터
요청
NAK 응답